## Slide 1
DAY 1 · 모델 전략 수립
초기 100 Cycle 데이터로
ESS 배터리 수명을 추정한다
MIT–Stanford Battery Dataset의 Batch 1·2·3을 비교해
초기 열화 신호와 운전조건을 모델 입력으로 설계한다.
분석 범위
Batch 1
모델 선택과 튜닝
Batch 2·3
분포 비교와 외부 일반화 평가
Regression · Target: log(Cycle Life)
울산 1반 · 김낙근
01
Notes: Source: MIT–Stanford Battery Dataset; repository preprocessing in src/preprocess.py and src/features.py.

## Slide 2
EDA 01 · Cycle Life
Batch마다 수명 구간의 비중이 크게 다르다
질문: 단수명(<500), 중간(500–1,000), 장수명(>1,000) 셀은 Batch별로 어떻게 구성되는가?
02
단수명
중간
장수명
Chart: Batch 1
| 225 | 375 | 525 | 675 | 825 | 975 | 1125 | 1275 | 1425 | 1575 | 1725 | 1875 | 2025 | 2175 | 2325
단수명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
중간 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
장수명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Batch 2
| 225 | 375 | 525 | 675 | 825 | 975 | 1125 | 1275 | 1425 | 1575 | 1725 | 1875 | 2025 | 2175 | 2325
단수명 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
중간 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
장수명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Batch 3
| 225 | 375 | 525 | 675 | 825 | 975 | 1125 | 1275 | 1425 | 1575 | 1725 | 1875 | 2025 | 2175 | 2325
단수명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
중간 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
장수명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Batch | n | 평균 | 중앙값 | 표준편차 | <500 | 500–1,000 | >1,000
B1 | 41 | 838.6 | 842.0 | 194.9 | 0 (0.0%) | 31 (75.6%) | 10 (24.4%)
B2 | 34 | 550.7 | 468.5 | 221.6 | 26 (76.5%) | 5 (14.7%) | 3 (8.8%)
B3 | 40 | 1,032.0 | 964.5 | 308.6 | 0 (0.0%) | 21 (52.5%) | 19 (47.5%)
확인된 차이
Batch 2는 76.5%가 500 Cycle 미만이다.
Batch 1과 3에는 500 Cycle 미만 셀이 없고, Batch 3의 장수명 비율은 47.5%다.
가장 짧은 셀
B1: 020 · 534 · 분석 포함
B2: 019 · 392 · 분석 포함
B3: 028 · 541 · 분석 포함
Batch 2의 396 Cycle 셀 1개는 Batch 1 연속 측정 셀로 제외했다.
MODELING DECISION
Feature와 모델은 Batch 1에서만 정하고, Batch 2·3은 서로 다른 수명 분포에서 일반화 성능을 확인하는 데 사용한다.
Notes: Source: results/tables/day1_batch_summary.csv and day1_shortest_cells.csv. Histograms use shared 150-cycle bins from 150 to 2,300 cycles. Batch 2 and 3 are used for descriptive EDA but not for feature selection or tuning.

## Slide 3
EDA 02 · QD 열화
초기 기울기와 전체 수명 후반의 가속 구간은 같은 정보가 아니다
질문: QD는 일정하게 감소하는가, 그리고 급격한 열화가 시작되는 구간은 언제 나타나는가?
03
Chart: Batch 1 · 전체
Chart: Batch 1 · 초기 100
Chart: Batch 2 · 전체
Chart: Batch 2 · 초기 100
Chart: Batch 3 · 전체
Chart: Batch 3 · 초기 100
초기 10–100 Cycle
B1: 중앙 기울기 -1.52e-5 Ah/cycle
B2: 중앙 기울기 2.37e-5 Ah/cycle
B3: 중앙 기울기 -1.66e-5 Ah/cycle
초기 기울기와 수명의 Pearson r
B1: +0.10 B2: -0.49 B3: +0.35
전체 수명 기준 탐색적 Knee
B1: 중앙 549 Cycle
B2: 중앙 323 Cycle
B3: 중앙 754 Cycle
Knee는 11-cycle 중앙값 평활 후 시작점–EOL 직선에서 최대 이탈한 지점이다. 전체 수명을 사용한 사후 지표다.
MODELING DECISION
모델 입력에는 초기 qd_change와 qd_slope만 사용한다. Knee는 열화 메커니즘 설명용으로만 남기고 Feature에서 제외한다.
Notes: Source: raw MAT summary QDischarge through repository BatteryBatchReader. All valid cells are shown with shared axes. Exploratory knee is post-hoc and is not a model feature.

## Slide 4
EDA 03 · ΔQ(V)
ΔQ 분산은 세 Batch에서 수명과 같은 방향의 강한 관계를 보인다
질문: Cycle 100−10의 전압별 용량 변화만으로 장단수명 셀을 구분할 수 있는가?
04
Chart: Batch 1 · ΔQ(V)
Chart: Batch 1 · log Var(ΔQ)
| -5.014861043 | -5.013959617 | -4.736999742 | -4.442613359 | -4.64774366 | -4.178877963 | -3.7688779 | -3.813486077 | -4.059383678 | -4.146896531 | -4.04606984 | -4.017949103 | -4.099413675 | -3.970159451 | -3.650080545 | -3.619906827 | -3.36723741 | -3.350338052 | -4.040793643 | -3.938662524 | -4.027888821 | -3.795219997 | -3.8537032 | -3.844711807 | -3.838281705 | -3.744699218 | -3.777732624 | -3.646463497 | -3.667057598 | -3.848616157 | -3.772605816 | -3.669501343 | -3.673938893 | -3.433048174 | -3.50453372 | -4.055212705 | -4.071513969 | -3.665855785 | -3.667779072 | -3.420700005 | -3.425292236
Batch1 | 1190 | 1179 | 1177 | 1226 | 1227 | 1074 | 636 | 870 | 1054 | 788 | 880 | 719 | 862 | 857 | 691 | 788 | 534 | 559 | 1014 | 1017 | 854 | 870 | 842 | 860 | 917 | 709 | 876 | 731 | 757 | 742 | 703 | 704 | 648 | 617 | 625 | 966 | 1051 | 702 | 651 | 616 | 599
Chart: Batch 2 · ΔQ(V)
Chart: Batch 2 · log Var(ΔQ)
| -3.487264796 | -3.298051365 | -3.460248365 | -3.496242997 | -3.232506812 | -3.085881724 | -3.530039687 | -3.450900113 | -3.485393221 | -3.167968368 | -3.344447722 | -3.118519966 | -3.500344128 | -3.707302736 | -3.291958005 | -3.441305431 | -3.326679075 | -3.640885268 | -3.53447793 | -3.222053608 | -3.486203633 | -3.423411169 | -3.508248179 | -3.185409559 | -3.352358831 | -4.131466155 | -4.231628319 | -4.448585173 | -3.17236581 | -3.482587648 | -4.271781929 | -4.36452348 | -4.175214949 | -3.508875133
Batch2 | 477 | 491 | 424 | 499 | 444 | 416 | 393 | 492 | 449 | 466 | 460 | 426 | 471 | 449 | 392 | 489 | 408 | 514 | 493 | 450 | 474 | 437 | 452 | 412 | 425 | 809 | 1140 | 1186 | 442 | 474 | 1029 | 841 | 997 | 503
Chart: Batch 3 · ΔQ(V)
Chart: Batch 3 · log Var(ΔQ)
| -4.24511487 | -4.28554271 | -4.11660777 | -4.178465673 | -4.114423975 | -3.525708193 | -4.488742188 | -4.091803757 | -3.982296953 | -4.411355924 | -3.884921164 | -3.946789977 | -4.094466485 | -3.999667695 | -4.000684422 | -4.694513499 | -4.43971308 | -4.254052001 | -4.171941875 | -4.066344693 | -3.704326686 | -4.046822397 | -4.155254995 | -4.146560745 | -4.219507414 | -4.130132311 | -3.451657893 | -4.0635761 | -4.100225547 | -3.839603025 | -4.395898333 | -4.305659505 | -4.23485829 | -4.253457921 | -4.342053044 | -4.454635077 | -4.295108275 | -4.219509371 | -4.131495522 | -4.520850801
Batch3 | 1009 | 1063 | 1115 | 1048 | 828 | 667 | 1836 | 828 | 1039 | 1078 | 817 | 932 | 816 | 858 | 876 | 1638 | 1315 | 1146 | 1155 | 813 | 772 | 1002 | 825 | 989 | 1028 | 850 | 541 | 858 | 935 | 731 | 1284 | 1158 | 1093 | 923 | 1935 | 1156 | 796 | 786 | 940 | 1801
Batch별 관계
Pearson / Spearman
B1: -0.89 / -0.88
B2: -0.91 / -0.71
B3: -0.74 / -0.76
분산이 클수록 수명이 짧아지는 방향이 세 Batch에서 유지된다. Batch 2에서도 Pearson r이 가장 강하다.
Feature 선택은 Batch 1에서만 수행했고, Batch 2·3의 값은 관계가 다른 조건에서도 유지되는지 설명하기 위해 제시했다.
MODELING DECISION
log_dq_var를 핵심 Early-life Feature로 두고, dq_min과 dq_range는 중복성을 확인한 뒤 함께 쓸지 결정한다.
Notes: Source: cycle 100 minus cycle 10 Qdlin curves and results/feature_dataset_batch*.csv. Pearson and Spearman are calculated on valid cells in each batch; feature selection remains Batch 1 only.

## Slide 5
EDA 04 · 충전 조건
C-rate와 수명의 관계는 Batch마다 방향과 크기가 달라진다
질문: 충전 Protocol과 초기 C-rate는 수명과 초기 열화 신호를 얼마나 설명하는가?
05
Chart: Batch 1 · Protocol 평균
| 5.4C(60%) / 3.6C (n=2) | 6C(50%) / 3C (n=2) | 6C(40%) / 3C (n=2) | 8C(15%) / 3.6C (n=2) | 4C(80%) / 4C (n=2) | 3.6C(80%) / 3.6C (n=3)
평균 수명 | 859.5 | 888.5 | 935.5 | 1008.5 | 1226.5 | 1182
Chart: Batch 1 · 1차 C-rate
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Batch1 | 1190 | 1179 | 1177 | 1226 | 1227 | 1074 | 636 | 870 | 1054 | 788 | 880 | 719 | 862 | 857 | 691 | 788 | 534 | 559 | 1014 | 1017 | 854 | 870 | 842 | 860 | 917 | 709 | 876 | 731 | 757 | 742 | 703 | 704 | 648 | 617 | 625 | 966 | 1051 | 702 | 651 | 616 | 599
Chart: Batch 2 · Protocol 평균
| 5.2C(58%) / 4C (n=2) | 5.6C(26%) / 4.5C (n=2) | 5.2C(58%) / 4C (n=4) | 4.8C(80%) / 4.8C (n=4) | 5.2C(50%) / 4.25C (n=5) | 5.6C(26%) / 4.5C (n=6)
평균 수명 | 990.5 | 1091.5 | 477.8 | 486.5 | 454 | 448.5
Chart: Batch 2 · 1차 C-rate
| 5.2 | 5.6 | 5.2 | 4.65 | 4.65 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 5.2 | 4.65 | 4.65 | 3.6 | 5.6 | 5.2 | 6 | 5.2 | 6 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 4.8
Batch2 | 477 | 491 | 424 | 499 | 444 | 416 | 393 | 492 | 449 | 466 | 460 | 426 | 471 | 449 | 392 | 489 | 408 | 514 | 493 | 450 | 474 | 437 | 452 | 412 | 425 | 809 | 1140 | 1186 | 442 | 474 | 1029 | 841 | 997 | 503
Chart: Batch 3 · Protocol 평균
| 3.7C(31%) / 5.9C (n=3) | 4.8C(80%) / 4.8C (n=4) | 5C(67%) / 4C (n=6) | 5.6C(19%) / 4.6C (n=7) | 5.6C(36%) / 4.3C (n=8) | 5.3C(54%) / 4C (n=8)
평균 수명 | 660 | 1588.3 | 1115.7 | 963.4 | 930.9 | 1074.4
Chart: Batch 3 · 1차 C-rate
| 5 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.7 | 4.8 | 5 | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5 | 3.7 | 5.9 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 3.7 | 5.9 | 5.3 | 5.9 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 4.8
Batch3 | 1009 | 1063 | 1115 | 1048 | 828 | 667 | 1836 | 828 | 1039 | 1078 | 817 | 932 | 816 | 858 | 876 | 1638 | 1315 | 1146 | 1155 | 813 | 772 | 1002 | 825 | 989 | 1028 | 850 | 541 | 858 | 935 | 731 | 1284 | 1158 | 1093 | 923 | 1935 | 1156 | 796 | 786 | 940 | 1801
1차 C-rate ↔ Cycle Life
B1: r -0.58
B2: r +0.14
B3: r -0.04
1차 C-rate ↔ 초기 QD 기울기
B1: r +0.16
B2: r +0.23
B3: r +0.76
같은 C-rate라도 Protocol 구성과 Batch가 달라 관계가 바뀐다. 이 결과만으로 고속 충전이 수명 저하의 원인이라고 단정할 수 없다.
MODELING DECISION
first_c_rate, switch_soc, second_c_rate를 입력에 포함하고, charging_policy 단위로 분리해 같은 Protocol이 Train과 Validation에 섞이지 않게 한다.
Notes: Source: charging_policy and first_c_rate from results/feature_dataset_batch*.csv. Protocol charts show the six largest groups by sample count; category labels include n. Standard deviations are retained in results/tables/day1_batch_comparison.json. Relationships are descriptive, not causal.

## Slide 6
EDA 05 · Feature 상관
강한 ΔQ 신호가 여러 Feature에 반복되어 다중공선성이 생긴다
질문: 수명과 연관된 신호는 Batch가 바뀌어도 유지되는가, 그리고 Feature끼리는 얼마나 겹치는가?
06
Feature | B1 | B2 | B3
log ΔQ 분산 | -0.89 | -0.91 | -0.74
ΔQ 평균 | +0.86 | +0.75 | +0.60
ΔQ 최솟값 | +0.88 | +0.81 | +0.67
ΔQ 범위 | -0.88 | -0.79 | -0.62
QD 기울기 | +0.10 | -0.49 | +0.35
QD 10 | +0.10 | -0.39 | +0.23
1차 C-rate | -0.58 | +0.14 | -0.04
IR 변화 | +0.11 | +0.07 | -0.28
Feature ↔ Cycle Life Pearson r
B1 | log ΔQ 분산 | ΔQ 평균 | ΔQ 최솟값 | ΔQ 범위 | QD 기울기 | QD 10 | 1차 C-rate | IR 변화
log ΔQ 분산 | 1.00 | -0.93 | -0.95 | 0.95 | -0.01 | 0.17 | 0.66 | -0.09
ΔQ 평균 | -0.93 | 1.00 | 0.99 | -0.99 | 0.13 | -0.22 | -0.58 | 0.09
ΔQ 최솟값 | -0.95 | 0.99 | 1.00 | -1.00 | 0.10 | -0.20 | -0.59 | 0.08
ΔQ 범위 | 0.95 | -0.99 | -1.00 | 1.00 | -0.10 | 0.20 | 0.59 | -0.08
QD 기울기 | -0.01 | 0.13 | 0.10 | -0.10 | 1.00 | 0.23 | 0.16 | 0.82
QD 10 | 0.17 | -0.22 | -0.20 | 0.20 | 0.23 | 1.00 | 0.08 | 0.26
1차 C-rate | 0.66 | -0.58 | -0.59 | 0.59 | 0.16 | 0.08 | 1.00 | 0.13
IR 변화 | -0.09 | 0.09 | 0.08 | -0.08 | 0.82 | 0.26 | 0.13 | 1.00
Batch 1 Feature 간 Pearson r
중복이 큰 조합
ΔQ 최솟값
ΔQ 범위 r=-1.00
ΔQ 평균
ΔQ 범위 r=-0.99
ΔQ 평균
ΔQ 최솟값 r=0.99
log ΔQ 분산
ΔQ 최솟값 r=-0.95
log ΔQ 분산
ΔQ 범위 r=0.95
강한 값이 많다는 사실보다 같은 신호가 여러 열에 반복된다는 점이 중요하다.
MODELING DECISION
Batch 1에서 대표 ΔQ Feature를 선별하고, 전체 후보를 쓸 때는 ElasticNet 정규화로 중복 신호의 계수를 안정화한다.
Notes: Source: results/feature_dataset_batch*.csv. Target correlations for Batch 2 and 3 are descriptive only. Feature selection uses Batch 1. The Batch 1 matrix displays eight key model features for readability.

## Slide 7
Feature Engineering
EDA에서 확인한 사실을 입력 변수와 검증 규칙으로 바꾼다
Cycle Life는 정답 Y이며 입력 X에 포함하지 않는다.
07
EDA에서 확인한 사실 | 모델에 반영한 판단 | X 입력 후보 또는 검증 규칙
Batch 2는 단수명, Batch 3은 장수명 비중이 큼 | Batch별 분포 이동을 외부 평가로 확인 | Batch 1로 선택·튜닝, Batch 2·3은 고정 모델 평가
초기 QD 기울기의 관계가 Batch마다 달라짐 | 단일 기울기보다 변화량을 함께 사용 | qd_change_10_100, qd_slope_10_100
log Var(ΔQ)는 세 Batch에서 수명과 강한 음의 관계 | 초기 열화 패턴의 핵심 신호로 채택 | log_dq_var, dq_min, dq_range
C-rate 관계가 Batch마다 달라짐 | 셀 상태와 운전조건을 분리하지 않음 | first_c_rate, switch_soc, second_c_rate
ΔQ 파생 변수끼리 ¦r¦가 0.95 이상 | 중복 변수를 선별하고 정규화 적용 | 대표 Feature 선택 + ElasticNet
X · 초기 1–100 Cycle의 ΔQ, QD, IR, 온도, 충전시간, C-rate 파생 Feature
Y · cycle_life
모델 Target · log(cycle_life)
MODELING DECISION
Knee와 수명 종료 이후 정보는 X에서 제외한다. 모든 입력 Feature는 Cycle 100 이내에서 계산한다.
Notes: Source: EDA 01–05 in this deck and src/features.py. cycle_life is the raw target Y; the regression model uses log(cycle_life). Knee is descriptive only and excluded from X.

## Slide 8
Modeling Strategy
작은 Tabular Dataset에 맞춰 단순 모델부터 비교한다
후보 모델은 Batch 1 Validation으로만 고르고, Batch 2·3 결과를 보고 Feature나 Hyperparameter를 바꾸지 않는다.
08
후보 모델 | EDA와 연결되는 이유 | 역할
Linear Regression | 작은 표형 데이터에서 기준 성능과 계수 방향 확인 | Baseline
ElasticNet | ΔQ 파생 Feature의 높은 다중공선성을 L1/L2 정규화로 제어 | Main Candidate
Gradient Boosting | ΔQ·운전조건 사이의 비선형 관계가 선형 모델보다 유효한지 비교 | Non-linear Check
검증 구조
Batch 1 · 모델 선택과 튜닝
charging_policy Group Split + Group CV
Feature 선택 · Scaling · Hyperparameter 탐색
Batch 2 · External Test
단수명 영역이 큰 조건
고정된 Pipeline의 일반화 평가
Batch 3 · Additional Test
장수명 영역이 큰 조건
같은 고정 Pipeline 추가 평가
MODELING DECISION
최종 모델은 Batch 1 Validation 결과로 결정한다. Batch 2·3은 고정된 모델이 다른 수명 분포에서도 유지되는지 확인하는 최종 평가다.
Notes: Source: src/train.py modeling strategy. Batch 2 and 3 may appear in descriptive EDA, but they are not used for feature selection, model selection, or hyperparameter tuning.